| 程力威牌CLW5043XLJN5型旅居车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5043XLJN5旅居车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5043XLJN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 4490(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4080(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2450×3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 4-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23.5/13(°) | 前悬/后悬: | 998/1697(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1610/2880 | 最高车速: | 130(km/h) |
| 其它 | 该车内设有睡具,炊具,桌椅,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;左右侧面以及后部防护为裙边结构,左右侧面距地高度为(mm):350,后部距地高度为(mm):480,故左右侧面防护以及后部防护可豁免;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | NJ1045EFC | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1725 | 后轮距: | 1538,1750 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 |
| 标识企业: | - | Vin车辆识别代码: | LNJ1BAA4××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |