| 程力威牌CLW5041XLJ5型旅居车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5041XLJ5旅居车 | 公告批次: | 293 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5041XLJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170301 |
| 总质量 | 3510(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3090(Kg) |
| 外形尺寸 | 5000,5250×2036,2135×2400,2620(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 2-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 915/985,915/1235(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3100(mm) |
| 轴荷: | 1530/1980 | 最高车速: | 150(km/h) |
| 其它 | 1,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。2,车内配备卧具,卫生设施等旅居生活设施等专用装置。可选装车顶空调,电动马桶,热水器,具有卫星定位功能的行驶记录仪,液晶电视,车载冰箱等商务娱乐产品。3,随原车选装尾部可拆卸后踏板,前雾灯,侧面防擦条,黑色前保险杠,铝合金轮毂等;另外可选装顶部空调,侧遮阳篷,夜间照明灯,行李架等设备;选装车顶空调时整车高2620mm,选装无后踏板时整车长5000mm,选装侧遮阳篷时车宽2135mm。4,ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ6500WABDA 整车 东风汽车股份有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2+1 |
| 轮胎规格: | 215/75R16C,215/75R16LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D14-5N ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2499 | 105 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LGFB6A1F××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |