| 程力威牌CLW5040XLJEQ5型旅居车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XLJEQ5旅居车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XLJEQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 3750(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950,5750×2036×2890(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 2-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/14,20/16(°) | 前悬/后悬: | 915/1225,915/1425(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3610(mm) |
| 轴荷: | 1540/2210 | 最高车速: | 150(km/h) |
| 其它 | 该车设有:睡具,炊具(微波炉),卫星接收器(顶部),热水器,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装尾部可拆卸后踏板,自行车架,后爬梯时整车长(mm):5950;选装顶部行李架,后部无选装时整车长(mm):5750;整车长与后悬的关系:5950/1425,5750/1225;ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ6580WABDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2+1 |
| 轮胎规格: | 215/75 R16C | 传动型式: |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D14-5N ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2499 | 105 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LGFB7A1J××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |