| 程力威牌CLW5161TYHD5型路面养护车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5161TYHD5路面养护车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5161TYHD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 6185(Kg) | 整备质量 | 9420(Kg) |
| 外形尺寸 | 7160,7560,7860,8060,8360,8960×2470×3080(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/17(°) | 前悬/后悬: | 1430/1930(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室.整车长/轴距对应关系为(mm):7160/3800,7560/4200,7860/4500,8060/4700,8360/5000,8960/5600.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450.专用装置:混合料保温箱;该车用于路面养护.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 传动型式: |
| 前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |