| 程力威牌CLW5045XDWJ5型流动服务车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5045XDWJ5流动服务车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5045XDWJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 3510(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2520(Kg) |
| 外形尺寸 | 4744,4944×1972×2300,2335,2435,2475(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21.4/23.5(°) | 前悬/后悬: | 1026/883,1026/1083(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2835(mm) |
| 轴荷: | 1710/1800 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | 该车为流动服务型车辆.配备工作台,工具箱,逆变器等流动服务设备设施专用装置;可不选装后踏步板,对应车辆长度为4744mm,选装轮罩盖,选装前雾灯,选装黑色前大灯;选装换气扇,喇叭,显示屏,遮阳篷,四周照明灯,高杆照明灯,可不选装顶置空调,不装顶置空调高度为2300mm;选装换气扇整车高度为中顶2335,选装喇叭,显示屏,四周照明灯整车高度为中顶2435mm,选装上掀门,市电小门,发电机上掀门,侧,后部部分或全部盲窗,百叶窗;ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。发动机最大净功率83KW。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | JX6490T-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎规格: | 215/70R15LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1692 | 后轮距: | 1700 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
| 标识企业: | - | Vin车辆识别代码: | LEFCLCCB××××××××× LEFCMCCB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |