| 程力威牌CLW5252GLQZ5型沥青洒布车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5252GLQZ5沥青洒布车 | 公告批次: | 294 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5252GLQZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170401 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 10.34 |
| 额定载质量 | 8870(Kg) | 整备质量 | 16000(Kg) |
| 外形尺寸 | 9625,9650,9925,9950,10200,10255×2500×3450,3730(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/13(°) | 前悬/后悬: | 1500/2750(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积:10.34立方米;运输介质:液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm): 5140/2440/1840(罐体内部尺寸为4940/2240/1640, 罐体保温层厚度为100(mm),整车长度/轴距对应关系为(mm):9625/4025+1350,950/4000+1400,9925/4325+1350,9950/4300+1400,10200/4600+1350,10255/4575+1400。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用螺栓连接, 后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选择高顶驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1257N4347E1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 10/12,9/12,9/- |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 249 276 206 228 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLSE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |