| 程力威牌CLW5160GLQS5型沥青洒布车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160GLQS5沥青洒布车 | 公告批次: | 300 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160GLQS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170928 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 6.59 |
| 额定载质量 | 5655(Kg) | 整备质量 | 9950(Kg) |
| 外形尺寸 | 8420,8820,9420×2500×3160(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/18(°) | 前悬/后悬: | 1450/2370(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4600,5000,5600(mm) |
| 轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 驾驶室选装遮阳板.选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.罐体有效容积:6.59立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2390/1690(罐体内部尺寸为3910/1950/1250), 罐体保温层厚度为220mm.整车长度/轴距对应关系为(mm):8420/4600,8820/5000,9420/5600.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免. ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1168GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1770,1830,1950 | 后轮距: | 1675,1810,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD180 50 ISD230 50 WP6.220E50 YC4EG185-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6750 4730 5900 5900 6870 4260 | 118 132 169 162 136 162 140 132 118 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCB2F1××××××××× LZGCB2G1××××××××× LZGCB2J1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |