| 程力威牌CLW5310XLCD5型冷藏车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310XLCD5冷藏车 | 公告批次: | 297 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310XLCD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170706 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 17970,17905(Kg) | 整备质量 | 12900(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990×2550×3940(mm) | 货厢尺寸 | 9340×2340×2450(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.4 |
| 接近角/离去角: | 28/8,28/7(°) | 前悬/后悬: | 1500/2640,1500/2690(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 选装多种外型机组,选装驾驶室,选装不开侧门或开双侧门。车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。底盘发动机ISL9.5-315E51A,ISL9.5-292E51A分别对应的油耗值为:41.0,40.5。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11990/1850+4600+1400/2640,11990/1850+4600+1350/2690,11990/2050+4400+1350/2690,11990/2050+4400+1400/2640。仅采用11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR规格轮胎。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 41.0,40.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5D65××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |