| 程力威牌CLW5253XLCD5型冷藏车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5253XLCD5冷藏车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5253XLCD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 13570,13505(Kg) | 整备质量 | 11300(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990,10990×2550×3900(mm) | 货厢尺寸 | 9340×2340×2400(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.2 |
| 接近角/离去角: | 30/8,30/8,30/8,30/7,30/7(°) | 前悬/后悬: | 1500/3190,1500/3190,1500/3190,1500/3640,1500/3690(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 选装侧面双门厢体及不带侧门厢体,车厢顶部封闭不可开启。选装多种外型机组。随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11990/1850+5450/3190,11990/1950+5350/3190.11990/2050+5250/3190.10990/1850+4000/3640.11990/1850+4950/3690.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):520。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50分别对应的油耗值为:35.4,35.4,35.1,35.4,35.3,35.3。ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1250AXV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1980/1980,2040/2040 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.4,35.4,35.1,35.4,35.3,35.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 | 169 180 198 162 180 215 210 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |