| 程力威牌CLW5043XLCH5型冷藏车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5043XLCH5冷藏车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5043XLCH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1155(Kg) | 整备质量 | 3210(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1950×2960(mm) | 货厢尺寸 | 4100×1760×1810(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.4 |
| 接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1085/1602,1085/1550(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800,3360(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):430。整车轴距/后悬对应关系为(mm):3308/1605,3360/1550,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。发动机HFC4DF1-2D2,D25TCIE1对应油耗值分别为:12.8,12.7。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1395,1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.8,12.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |