| 程力威牌CLW5040XLCT4型冷藏车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XLCT4冷藏车 | 公告批次: | 295 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XLCT4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170502 |
| 总质量 | 4450(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1145,1080(Kg) | 整备质量 | 3175(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2090×3000(mm) | 货厢尺寸 | 4100,4000×1840,1910×1820,1900(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.4 |
| 接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1180/1515(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1700/2750 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后部防护:截面高度为120mm,离地高度为370mm。ABS型号为:3631010-C2000,生产企业为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1043TKNJ1 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1582 | 后轮距: | 1530 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 |
| 燃料种类: | CNG | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-N5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 84 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHC4P1D××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |