| 程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XLCN5冷藏车 | 公告批次: | 297 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XLCN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170706 |
| 总质量 | 3750(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1165(Kg) | 整备质量 | 2390(Kg) |
| 外形尺寸 | 4850×2000×2735(mm) | 货厢尺寸 | 2100×1580×1480(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.56 |
| 接近角/离去角: | 21/14.5(°) | 前悬/后悬: | 960/1090(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) |
| 轴荷: | 1530/2220 | 最高车速: | 80,100,125(km/h) |
| 其它 | 侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm;发动机SOFIM8140.43S5对应的油耗值为:12.38;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭;随底盘选装低顶,选装侧拉门,高后开门,选装其它功率相同制冷机组,选装制冷机组顶置或底置,选装前脸变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | NJ5045XXYQA 整车 南京汽车集团有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1721,1740 | 后轮距: | 1692,1704 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.38 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |