| 程力威牌CLW5040XLCCL5型冷藏车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XLCCL5冷藏车 | 公告批次: | 303 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XLCCL5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171229 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1150(Kg) | 整备质量 | 3150(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2100×3000(mm) | 货厢尺寸 | 4000×1920×1890(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.43 |
| 接近角/离去角: | 21/16,21/15,23/14,23/13(°) | 前悬/后悬: | 1160/1475,1160/1535,1040/1595,1040/1655(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3360(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 99(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启;侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5995/3360/1160/1475,5995/3300/1160/1535,5995/3360/1040/1595,5995/3300/1040/1655。发动机CY4BK451,YN33CRE1,HFC4DF1-2D2,4DW94-95E5分别对应的油耗值为:12.5,12.5,12.5,12.5。ABS型号:J ABS;ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司。可随底盘选装宽窄翼子板,选装导流罩. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CLW1040FDJ 二类 程力汽车集团股份有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+5,9/10+7,6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1503,1740 | 后轮距: | 1494,1610 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.5,12.5,12.5,12.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江淮朝柴发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 3298 2544 2720 | 86 85 86 72 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | L16F1MR1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |