| 程力威牌CLW5040XLCCH5型冷藏车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XLCCH5冷藏车 | 公告批次: | 306 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XLCCH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180404 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1090(Kg) | 整备质量 | 3210(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2250×3220(mm) | 货厢尺寸 | 4070×2050×2040(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.4 |
| 接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1125/1570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1700/2795 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启;侧,后防护材料匀为Q235A碳钢,侧防采用焊接连接,后防与车架采用焊接连接,后防断面尺寸:100×50(mm);离地高度:480mm。仅采用发动机ISF3.8s5141对应的油耗值为:12.27L/100km。选装厢体右侧无侧开门的结构的厢体。选装其它相似功率的制冷机组。ABS型号/厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CHM1043GDC33V | 底盘企业: | 四川现代汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4 |
| 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1680,1700,1720,1745 | 后轮距: | 1495,1630 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.27 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 3760 | 96 105 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LS1D221B××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |