| 程力威牌CLW5080XXHD5型救险车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080XXHD5救险车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5080XXHD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 8275(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 8080(Kg) |
| 外形尺寸 | 6548,7040,7340×2470×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/11,20/10(°) | 前悬/后悬: | 1130/2110,1130/2410,1150/2090,1150/2390(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
| 轴荷: | 3300/4975 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 此车配备发电机机组,空压机,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备等工具.侧面防护及后面防护装置采用Q235A碳钢裙边结构构成,属车体部分,可豁免,后防护离地高度:410mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司..此整车长/前悬/轴距/后悬对于关系为(mm):6548/1130(1150)/3308/2110(2090),7040/1130(1150)/3800/2110(2090),7340/1130(1150)/4100/2110(2090),7340/1130(1150)/3800/2410(2390). |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 | 115 95 105 110 105 95 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |