| 程力威牌CLW5070XXHQ5型救险车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070XXHQ5救险车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070XXHQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 6810(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 6485(Kg) |
| 外形尺寸 | 6990×2130×2760(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24/15(°) | 前悬/后悬: | 1015/2160(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 2090/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 专用装置为发电机组,空压机,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备等工具.主要用于抢险救灾中的应急电力支援,排除积水和提供专用救险工具.侧面防护及后面防护装置采用Q235A碳钢裙边结构构成,属车体部分,可豁免,后裙边离地高度:550mm.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | QL1070A5KWY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDNA5H××××××××× LWLDNA7H××××××××× LWLDNALH××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |