| 程力威牌CLW5035XJHJX5型救护车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5035XJHJX5救护车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5035XJHJX5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 3495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2300(Kg) |
| 外形尺寸 | 4974×2032×2160,2300,2407,2500,2560(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3-8(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20.5/25(°) | 前悬/后悬: | 1014/1027(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2933(mm) |
| 轴荷: | 1425/2070 | 最高车速: | 156(km/h) |
| 其它 | 该车配备医疗器械柜,担架,氧气瓶,消毒灯等救护专用设备.随底盘选装轮辋,前脸,侧门踏板,侧拉窗,尾标;选装后部尾翼样式.低顶顶部选装扁平警灯时整车高度为2160mm,选装高警灯时整车高度为2300mm;选装猫眼警灯时整车高度为2407mm.中顶顶部选装扁平警灯时整车高度为2500mm,高顶加警灯时整车高度为2560mm;ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:88kW; |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | JX6503T-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/1, -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1736 | 后轮距: | 1720 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LJXCLDDB××××××××× LJXCMDDB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |