| 程力威牌CLW5034XJHJ5型救护车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5034XJHJ5救护车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5034XJHJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 2830(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2180,2280(Kg) |
| 外形尺寸 | 4744,4944×1974×2280,2390(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3-8(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/18(°) | 前悬/后悬: | 1026/883,1026/1083(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2835(mm) |
| 轴荷: | 1260/1570 | 最高车速: | 140(km/h) |
| 其它 | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,特种车辆标志灯及警报器等专用装置.选装不带后踏步板,对应车辆长度为4744mm.选装异型灯高度为2280mm.车身为喷涂或者黏贴专用字样或者标识,可根据用户需要在车身外表面选装个性化彩条.发动机最大功率为95kw.ABS系统型号:BOSCH5.3,ABS系统生产厂家:德国BOSCH。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | JX6471PA-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎规格: | 215/70R15LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1692 | 后轮距: | 1700 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G69S4N | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LJXBLFCB××××××××× LJXBMFCB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |