| 程力威牌CLW5250GJYC5型加油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250GJYC5加油车 | 公告批次: | 289 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250GJYC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20161028 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 18.3 |
| 额定载质量 | 14500,14565(Kg) | 整备质量 | 10305(Kg) |
| 外形尺寸 | 9730×2500×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1332/1798,1332/2498(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1900+4000,1900+4700(mm) |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输,运输介质为柴油,煤油时密度分别为830,800千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:18.3立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6950×2300×1500。运输介质为汽油时密度为700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:21.7立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6950×2440×1640。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9730/1900+4700/1332/1798,9730/1900+4000/1332/2498。该车可装配:恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):530。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 12/12/10+9,3/3/4+3,7/7/10+3,3/3/10+3 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1914/1914,1922/1922 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 6600 4764 5700 | 165 164 165 164 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNCRRLR××××××××× LFNCRRLU××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |