| 程力威牌CLW5250GJYB5型加油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250GJYB5加油车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250GJYB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 18.4 |
| 额定载质量 | 14565,14630(Kg) | 整备质量 | 10240(Kg) |
| 外形尺寸 | 10340×2500×3380(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 15/11(°) | 前悬/后悬: | 1532/2148,1365/2315(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1860+4800,1860+5600(mm) |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、该车适用于危险品运输。2、运输介质:柴油,汽油,煤油,密度分别为:0.83吨/立方米, 0.75吨/立方米,0.8吨/立方米。类项号:3,罐体有效容积:18.4立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为: 7660×2280×1580。3、侧,后防护装置材料材质为Q235,后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)50×110(mm),离地高度为470mm。该车可装配:恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, 仅采用该底盘子午线轮胎型号(11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)及前盘制动器,ABS系统生产厂家: 东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型号:3550X-1010).。5、车辆颜色和文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):37.36(ISD210 50), 37.37(ISD245 50), 29.88(ISB210 50)。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10340/1532/1860+4800/2148,10340/1365/1860+4800/2315。危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后轮距: | 1847,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.36,37.37,29.88 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV6PDC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |