| 程力威牌CLW5180GJYC5型加油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180GJYC5加油车 | 公告批次: | 293 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180GJYC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170301 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 14.7 |
| 额定载质量 | 9805(Kg) | 整备质量 | 8000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8450×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/2350(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:3,罐体有效容积:14.7立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5500×2350×1600。该车仅采用底盘4700mm的轴距。可装配加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,HT-YV60E/随州市华特专用设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):490。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家1:WABCO,型号:4460043200;ABS系统生产厂家2:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1890,1868 | 后轮距: | 1860,1878 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKX××××××××× LFNAHULX××××××××× LFNAHUKU××××××××× LFNAHULU××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |