| 程力威牌CLW5161GJYST5型加油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5161GJYST5加油车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5161GJYST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 12.1 |
| 额定载质量 | 9635(Kg) | 整备质量 | 6170(Kg) |
| 外形尺寸 | 7200×2320×3120(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 25/13(°) | 前悬/后悬: | 1235/2015(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3950(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:柴油,煤油,汽油,类项号:3,罐体有效容积:12.1立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4850×2200×1470。该车仅采用底盘3950mm的轴距。可装配加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,HT-YV60E/随州市华特专用设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,型号:DETC-ABS-4S/4M。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。随底盘扩展新款后尾灯。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | STQ1161L05Y2N5 | 底盘企业: | 湖北三环专用汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1750 | 后轮距: | 1670 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LS3T3CF1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |