| 程力威牌CLW5120GJYE5型加油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5120GJYE5加油车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5120GJYE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 12495(Kg) | 容积: | 8.6 |
| 额定载质量 | 6800(Kg) | 整备质量 | 5500(Kg) |
| 外形尺寸 | 6950×2200×2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1130/2020(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3650,3800(mm) |
| 轴荷: | 4480/8015 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1.,罐体有效容积8.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):4700×2000×1330,类项号:3。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):370。3、该车可装配:恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌,正润通牌税控加油机,其型号对应为:SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司,邢台正润通科技发展有限公司。4、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.5、车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化;选装无上走道,可选装工具箱位置;随底盘选装驾驶室。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆) |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1640 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCW91G××××××××× LGDCWA1G××××××××× LGDCW91K××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDCWA1L××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |