| 程力威牌CLW5081GJYST5型加油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5081GJYST5加油车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5081GJYST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: | 5.9 |
| 额定载质量 | 3935(Kg) | 整备质量 | 4150(Kg) |
| 外形尺寸 | 6180×2080×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 22/13(°) | 前悬/后悬: | 1155/1725(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 3300/4980 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,类项号:3,罐体有效容积:5.9立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):①3100(实际长4000,其中罐体前部900mm长用于安装加油机用)×1900×1300;②(选装加油机下置时)3900×1850×1200。可装配加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,HT-YV60E/随州市华特专用设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):260×50,后部防护离地高度(mm):410。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,型号:DETC-ABS-4S/4M。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | STQ1081L02Y1N5 | 底盘企业: | 湖北三环专用汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,3/10+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,7.50R16LT 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1670 | 后轮距: | 1585 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA130-50 WP3.7Q130E50 ISF3.8s5141 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2982 3660 3760 | 95 96 105 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LS3D3CD1××××××××× LS3T3CD1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |