| 程力威牌CLW5070GJYH5型加油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070GJYH5加油车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070GJYH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.7 |
| 额定载质量 | 3135(Kg) | 整备质量 | 4030(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×1950×2450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1085/1597(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1,该车适用于危险品运输,类项号:3;罐体有效容积:4.7立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):①3100(实际长4000,其中罐体前部900mm长用于安装加油机用)×1800×1200;②(选装加油机下置时)3900×1650×1080。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390。3,该车可装配:恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌,正润通牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司,邢台正润通科技发展有限公司。4,仅采用底盘子午线轮胎型号(7.00R16LT 14PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业对应关系:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。5,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1620 | 后轮距: | 1395 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 D25TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KEBD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |