| 程力威牌CLW5035GJYSH5型加油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5035GJYSH5加油车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5035GJYSH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 3495(Kg) | 容积: | 2.0 |
| 额定载质量 | 1345(Kg) | 整备质量 | 2020(Kg) |
| 外形尺寸 | 5180×1640×1950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 17/16,17/15(°) | 前悬/后悬: | 1080/1300,1080/1450(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2500,2650,2800(mm) |
| 轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,类项号:3,罐体有效容积:2.0立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2200(实际长3000,其中罐体前部800mm长用于安装加油机用)×1400×900。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:5180/2800/1080/1300,5180/2650/1080/1450。可装配加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,HT-YV60E/随州市华特专用设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1270,1340,1316 | 后轮距: | 1180,1223,1223 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM216××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |