| 程力威牌CLW5310GJBZ5型混凝土搅拌运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310GJBZ5混凝土搅拌运输车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310GJBZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 7.1 |
| 额定载质量 | 15670(Kg) | 整备质量 | 15200(Kg) |
| 外形尺寸 | 9855,10360×2500×3990(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/18,19/15(°) | 前悬/后悬: | 1430/2225,1430/2200,1430/2730,1430/2705(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3025+1400,1800+3050+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速: | 82(km/h) |
| 其它 | 1、整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系:9855/1800+3050+1350/2225/18、9855/1800+3025+1400/2200/18、10360/1800+3050+1350/2730/15、10360/1800+3025+1400/2705/15。2、搅动容量为7.1立方米,罐体外形尺寸(mm):5950(总长)×2000(最大直径),介质为混凝土。3、侧防护材料为铝合金材料6063-T5,采用螺栓连接,后防护材料为Q235B,采用螺栓连接,断面尺寸为Φ127mm,后防护离地高度为495mm。4、发动机油耗的对应关系(L/100km):MC07.31-50/39.5,MC07.34-50/39.8,MC07.35-50/40。5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1317N306GE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/10,3/3/4,11/11/-,3/3/-,3/3/5 |
| 轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距: | 1850/1850 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.5,39.8,40 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 | 228 248 254 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BXNA××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |