| 程力威牌CLW5160GQX5型护栏清洗车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160GQX5护栏清洗车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160GQX5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 8.7 |
| 额定载质量 | 8305(Kg) | 整备质量 | 7300(Kg) |
| 外形尺寸 | 9080,9630,9830,10230,10730×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24/12,26/11(°) | 前悬/后悬: | 1250/2550,1450/2350(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:8.7立方米.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:100×50(mm),离地面高度450mm.此车前伸为1330mm.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9080/1250/3950/2550,9080/1450/3950/2350,9630/1250/4500/2550,9630/1450/4500/2350,9830/1250/4700/2550,9830/1450/4700/2350,10230/1250/5100/2550, 10230/1450/5100/2350,10730/1250/5600/2550,10730/1450/5600/2350.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.用于公路护栏清洗作业,安装有护栏清洗,滚刷等专用作业装置. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1910,1960,1760,1810 | 后轮距: | 1800,1860,1690 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGH |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |