| 程力威牌CLW5310TGYS5型供液车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310TGYS5供液车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310TGYS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 27.3 |
| 额定载质量 | 16470,16405(Kg) | 整备质量 | 14400(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990×2500×3720(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1525/2390,1525/2590,1525/2690,1525/3290(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 99(km/h) |
| 其它 | 该车为非危化品运输车。罐体有效容积:27.3立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:9200×2480×1750。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):540。 ABS系统生产厂家及型号为: 广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌电子有限责任公司ZQFB-V、浙江万安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ。专用装置名称/型号/厂家:汽油机供液泵/WL30XH/嘉陵--本田发动机有限公司。随底盘选装同系列高顶驾驶室。后部可选带自流口。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:11990/2100+4575+1400/2390,11990/2100+4375+1400/2590,11990/1800+4575+1400/2690,11990/1950+4425+1400/2690,11990/1800+3975+1400/3290。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1310FB | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 2036/2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 | 9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 | 228 213 247 220 247 247 276 280 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |