| 程力威牌CLW5168TGYS5型供液车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5168TGYS5供液车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5168TGYS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 13.3 |
| 额定载质量 | 8000(Kg) | 整备质量 | 7605(Kg) |
| 外形尺寸 | 8700×2500×3450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/12(°) | 前悬/后悬: | 1450/2250,1450/2650(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4600,5000,5600(mm) |
| 轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,该车型为非危化品运输车。2,罐体有效容积:13.3立方米,介质:洗井液或压裂液,密度:630千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6050×2200×1470。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8700/5000/2250,8700/4600/2650;3,侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,焊接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×100,离地高480mm;4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司;型号:ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。5,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。随底盘选装导流罩和遮阳板。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1168GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1770,1830,1950 | 后轮距: | 1675,1810,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD180 50 ISD230 50 WP6.220E50 YC4EG185-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6750 4730 5900 5900 6870 4260 | 118 132 169 162 136 162 140 132 118 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCB2F1××××××××× LZGCB2G1××××××××× LZGCB2J1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |