| 程力威牌CLW5111JGKE5型高空作业车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5111JGKE5高空作业车 | 公告批次: | 288 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5111JGKE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160930 |
| 总质量 | 10795(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 10600(Kg) |
| 外形尺寸 | 10100×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2850(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车后伸为700mm。整车前伸/轴距对应关系为(mm):620/4500,420/4700。 3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):480。4、ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、文字喷图位置和车辆颜色可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GX5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1880,1920 | 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6494 6700 | 132 162 198 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2C13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |