| 程力威牌CLW5060JGKN5型高空作业车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5060JGKN5高空作业车 | 公告批次: | 300 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5060JGKN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170928 |
| 总质量 | 5850(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5460(Kg) |
| 外形尺寸 | 7350×1980×3110(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1118/2024(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 2630/4720 | 最高车速: | 105(km/h) |
| 其它 | 1、该车吊臂前伸为900mm,作业高度为14米和16米。上装选装二节工作臂时,作业高度为12米。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):180×50,后下部防护离地高度(mm):380。3. ABS系统控制器型号为APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司。4.文字喷图位置和车辆颜色可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | NJ1072ZFDCMS | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/8+9,3/8+9,8/10+6 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1591 | 后轮距: | 1485 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC28R125Q5A SOFIM8140.43DV SC28R150Q5A | 上海柴油机股份有限公司 南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 2776 2798 2776 | 92 92 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYAEEA3××××××××× LNYAEEA4××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |