| 程力威牌CLW5256XFWD5型腐蚀性物品厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5256XFWD5腐蚀性物品厢式运输车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5256XFWD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 14365(Kg) | 整备质量 | 10440(Kg) |
| 外形尺寸 | 11000,9800×2550×3850(mm) | 货厢尺寸 | 8600×2400×2400(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/10,23/8,23/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2770,1430/3670,1430/2770(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启.厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门,随底盘选装驾驶室。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×40,后部防护离地高度(mm):530,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,仅采用发动机ISB210 50对应的油耗值为(L/100km):33.7。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11000/5000+1800/1430/2770,11000/4100+1800/1430/3670,9800/3800+1800/1430/2770.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1915/1915,1955/1955 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 33.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |