| 程力威牌CLW5162XFWE5型腐蚀性物品厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5162XFWE5腐蚀性物品厢式运输车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5162XFWE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 9005(Kg) | 整备质量 | 6600(Kg) |
| 外形尺寸 | 8580×2450×3320(mm) | 货厢尺寸 | 6100×2300×1950(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.39 |
| 接近角/离去角: | 21/17,21/16,21/15,21/13,23/21,23/17,23/15,23/14(°) | 前悬/后悬: | 1440/1540,1440/2040,1440/2440,1440/2640,1250/1730,1250/2230,1250/2630,1250/2830(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
| 轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。运输介质:单独包装的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池,电池液或木馏油。类项号:8类。当前悬为1440mm时:整车长/轴距/后悬对应关系为(mm)8580/5600/1540、8580/5100/2040、8580/4700/2440、8580/4500/2640。当前悬为1250mm时:整车长/轴距/后悬对应关系为(mm)8580/5600/1730、8580/5100/2230、8580/4700/2630、8580/4500/2830。侧防护、后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):120×50, 离地高度:450 mm。发动机ISB190 50,ISB170 50,ISB210 50,ISD18050,YC6JA180-50,EQH180-52,ISD190 50,YC4E160-56,YC4S150-50分别对应的油耗值为:26.5,26.5,26.5,26.8,27.1,26.2,26,25.8,25.7。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,排气管前置,装配限速装置,限速80km/h,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板。后部液压尾板收起状态长度是250mm。危险货物运输车辆的类型(AT型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.5,26.5,26.5,26.8,27.1,26.2,26,25.8,25.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |