| 程力威牌CLW5122XFWB5型腐蚀性物品厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5122XFWB5腐蚀性物品厢式运输车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5122XFWB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 11995(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 6900(Kg) | 整备质量 | 4900(Kg) |
| 外形尺寸 | 7100×2250×3280(mm) | 货厢尺寸 | 5100×2000,2100×2000(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.45 |
| 接近角/离去角: | 28/15(°) | 前悬/后悬: | 1185/2115(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4200/7795 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。选装驾驶室二级踏板及前防护。厢体顶部封闭,不可开启。选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。运输介质:单独包装的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池,电池液或木馏油。类项号:8类。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为510mm。选用8.25R20 16PR,9.00R20 14PR轮胎规格。仅选用发动机ISF3.8s5154,对应的油耗值为:22.81。ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ5129XXY-F6 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1710,1740,1730 | 后轮距: | 1630,1615 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 22.81 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |