| 程力威牌CLW5046XFWE5型腐蚀性物品厢式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5046XFWE5腐蚀性物品厢式运输车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5046XFWE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 865,800,615,550(Kg) | 整备质量 | 3500,3750(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2150×2800(mm) | 货厢尺寸 | 4120×2000×1780(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车用于危险品运输。厢体顶部封闭,不可开启:选装侧门型式及位置,选装后部液压尾板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。采用发动机型号CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为油耗 (L/100km):12.4;12.6;12.6。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.6 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |