| 程力威牌CLW5311GFWST5型腐蚀性物品罐式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5311GFWST5腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5311GFWST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 17.5 |
| 额定载质量 | 18405,19005(Kg) | 整备质量 | 12400,11800(Kg) |
| 外形尺寸 | 10940×2500×3740(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 25/13(°) | 前悬/后悬: | 1500/2090(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4500+1300,1850+4200+1300,1850+3500+1300(mm) |
| 轴荷: | 6590/6590/6470/11350 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:8;罐体有效容积:17.5立方米,可选装衬塑工艺;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):8200XΦ1800(衬塑时);罐体外形尺寸(长×直径)(mm):8000XΦ1700(不衬塑时)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):475。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,型号:3550X-1010,DETC-ABS-4S/4M。发动机油耗对应关系(L/100km):40.49(YC6A270-50)。随底盘选装同系列平顶驾驶室。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:10940/1850+4200+1300/2090。危险货物运输车辆的类型(AT型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | STQ1311L16Y4A5 | 底盘企业: | 湖北三环专用汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/9/7/10+8 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940/1940 | 后轮距: | 1940/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.49 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LS3T3DH5××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |