| 程力威牌CLW5310GFWC5型腐蚀性物品罐式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310GFWC5腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310GFWC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 17.6 |
| 额定载质量 | 17605,17670(Kg) | 整备质量 | 13200(Kg) |
| 外形尺寸 | 11720×2500×3505(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 12/10(°) | 前悬/后悬: | 1460/2710(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4250+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐溶液,氢氧化钠,氢氯酸,硫酸,密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:17.6立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:8800×Φ1750。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):480。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。随底盘选装平顶驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/3/5+-/10+9 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1950/1950,1988/1988 | 后轮距: | 1946/1847,1928/1869 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 38.89 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFN5VUMX××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |