| 程力威牌CLW5257GFWC5型腐蚀性物品罐式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5257GFWC5腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 282 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5257GFWC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160401 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.2 |
| 额定载质量 | 14200,14265(Kg) | 整备质量 | 10605(Kg) |
| 外形尺寸 | 10030,8980×2500×3450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1332/2098,1332/1748(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1900+4000,1900+4700(mm) |
| 轴荷: | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐,液碱,氢氯酸,硫酸,氨水,密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:14.2立方米; 整车长/轴距/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×径)(mm)对应关系为:10030/1900+4700/1332/2098/7200×Φ1800(直线段长6700);8980/1900+4000/1332/1748/6500×Φ1900(直线段长6000)。随底盘选装平顶驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):130×50, 后部防护离地高度(mm):535。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 12/12/10+9,3/3/4+3,7/7/10+3,3/3/10+3 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1914/1914,1922/1922 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 6600 4764 5700 | 165 164 165 164 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNCRRLR××××××××× LFNCRRLU××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |