| 程力威牌CLW5257GFWB5型腐蚀性物品罐式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5257GFWB5腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 297 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5257GFWB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170706 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.1 |
| 额定载质量 | 14105,14170(Kg) | 整备质量 | 10700(Kg) |
| 外形尺寸 | 10412×2500×3380(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 12/14(°) | 前悬/后悬: | 1532/2220,1532/2220,1365/2387(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1860+4800(mm) |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、该车适用于危险品运输。2、运输介质品名:次氯酸盐溶液,氢氯酸,硫酸,密度分别为:1050千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:14.1立方米, 罐体外形尺寸 (mm)为:7500×Φ1700。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)50×130(mm),离地高度为540mm。4、仅采用底盘子午线轮胎型号(11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型号:3550X-1010)。5、车辆颜色和文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):37.36(ISD210 50), 37.37(ISD245 50), 29.88(ISB210 50)。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10412/1532/1860+4800/2220,10412/1365/1860+4800/2387。危险货物运输车辆的车辆类型(AT型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 | 后轮距: | 1847,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.36,37.37,29.88 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 180 155 155 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV6PDC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |