| 程力威牌CLW5254GFWC5型腐蚀性物品罐式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5254GFWC5腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5254GFWC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 12.5 |
| 额定载质量 | 12505,12570(Kg) | 整备质量 | 12300(Kg) |
| 外形尺寸 | 10160,9660×2500×3505(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1460/2550(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4800+1350,4300+1350(mm) |
| 轴荷: | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐溶液,氢氯酸,硫酸,密度分别为:1050千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:12.5立方米; 整车长/轴距/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×直径)(mm)对应关系为:10160/4800+1350/1460/2550/7200×Φ1700(直线段长6700);9660/4300+1350/1460/2550/6800×Φ1750(直线段长6300)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):510。仅采用底盘子午线轮胎型号(11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR)和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装高顶驾驶室。油耗对应关系(L/100km):36.33(CA6DK1-28E5),37.24(CA6DK1-26E5)ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。危险货物运输车辆的车辆类型(AT型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1987 | 后轮距: | 1847/1847,1880/1880 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.33,37.24 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 7146 7146 7146 7146 | 209 195 209 195 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNDRUMP××××××××× LFNDRUMS××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |