| 程力威牌CLW5250GFWC5型腐蚀性物品罐式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250GFWC5腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 283 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250GFWC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160428 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 8.4 |
| 额定载质量 | 14455,14520(Kg) | 整备质量 | 10350(Kg) |
| 外形尺寸 | 10065×2500×3270(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1375/2090(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1900+4700(mm) |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:硫酸,磷酸,硝酸,密度分别为:1800千克/立方米,1730千克/立方米,1780千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:8.4立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:7200×Φ1350。随底盘选装平顶驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):510。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号:VIE ABS-II。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1250P1K2L5T3BE5A80 | 底盘企业: | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,10/10/10+9 |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1964/1964 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-26E5 CA6DL1-26E5 CA6DLD-26E5 CA6DLD-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DL1-29E5 CA6DL1-32E5 CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 7146 7700 6600 6600 5700 7700 7700 7146 | 195 195 194 179 179 216 238 209 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNCRUMU××××××××× LFNCRULU××××××××× LFNCRUNU××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |