| 程力威牌CLW5160GFWC5型腐蚀性物品罐式运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160GFWC5腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160GFWC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 8.2 |
| 额定载质量 | 8205(Kg) | 整备质量 | 7600(Kg) |
| 外形尺寸 | 8450×2500×3365(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 15/11(°) | 前悬/后悬: | 1400/2350(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5300(mm) |
| 轴荷: | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐溶液,氢氧化钠,氢氯酸,硫酸密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:8.2立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:5500×Φ1550。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):130×50, 后部防护离地高度(mm):450。仅采用底盘子午线轮胎型号(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR,11R22.5 16PR)和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。罐体颜色和文字喷涂位置可变化。危险货物运输车辆的车辆类型(AT型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA5160GYYP62K1L3E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,7/10+3,7/7+6 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,11R22.5,10R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1890,1850 | 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.83 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 4764 4764 | 139 165 139 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNTFUKJ××××××××× LFNTFUKM××××××××× LFNTFULJ××××××××× LFNTFULM××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |