| 程力威牌CLW5112GJYE5型飞机加油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5112GJYE5飞机加油车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5112GJYE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 11495(Kg) | 容积: | 8.5 |
| 额定载质量 | 6305(Kg) | 整备质量 | 4995(Kg) |
| 外形尺寸 | 6900×2200×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1130/1970(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4360/7135 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1.该车适用于危险品运输。罐体有效容积8.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):3700×2100×1450,类项号:3。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):390。3、该车可装配加油装置型号/生产企业:65QZ-50/40/杭州威龙泵业有限公司;YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油机械厂;60YHCB-30F/山东博山齐鲁油泵厂;60YHCB-30/随州亿丰泵业有限公司;LL-AL50.1/A6J/合肥精大仪表厂;LL-50T/重庆耐特德工业股份有限公司。4、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。5、选装无上走道,可选装工具箱位置;随底盘选装驾驶室。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1903,1770 | 后轮距: | 1640 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 | 115 95 110 105 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |