| 程力威牌CLW5040TFZJ5型防撞缓冲车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040TFZJ5防撞缓冲车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040TFZJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 4390(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4000(Kg) |
| 外形尺寸 | 6700×2370×3600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3+3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1125/2215(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1885/2610 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护:通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护与专用装置相干涉可豁免,离地高350mm。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | JX1044TSG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/6+5,7/5+4,7/6+4 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1565,1575 | 后轮距: | 1508 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX4D30C5H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2892 | 85 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYFCG2××××××××× LEFYFDG2××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |