| 程力威牌CLW5252TDYE5型多功能抑尘车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5252TDYE5多功能抑尘车 | 公告批次: | 299 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5252TDYE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170831 |
| 总质量 | 24700(Kg) | 容积: | 13.76 |
| 额定载质量 | 11805(Kg) | 整备质量 | 12700(Kg) |
| 外形尺寸 | 10970,10770,10570,10370×2500×3850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 17/8(°) | 前悬/后悬: | 1450/3470,1250/3470(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) |
| 轴荷: | 6700/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、罐体有效容积:13.76立方米,介质:抑尘剂,密度:900千克/立方米,罐体尺寸(mm):4500×2450×1650。3整车长度/前悬/轴距对应关系为:10970/1450/4750+1300,10770/1250/4750+1300,10570/1450/4350+1300,10370/1250/4350+1300。4、侧和后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×150(mm),后部防护离地高度:510mm。5、ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。6、车辆颜色和字体喷涂位置可变化。 7、选装外观样式。专用装置为抑尘雾炮,型号为LM-40,生产厂家为湖北龙马汽车装备有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1960,1980 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 | 177 155 199 199 180 180 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |