| 程力威牌CLW5188TDYL5型多功能抑尘车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5188TDYL5多功能抑尘车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5188TDYL5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 8.3 |
| 额定载质量 | 7970,7905(Kg) | 整备质量 | 9900(Kg) |
| 外形尺寸 | 9300,8900,8700,7705×2480×3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/11,21/12(°) | 前悬/后悬: | 1445/2755,1445/2460(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5100,4700,4500,3800(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 介质:水,密度:1000kg/立方米,罐体有效容积为8.3立方米,罐体外形尺寸(长/宽/高)(mm):3100(罐体前端520mm为高压水泵)/2480/1520.该车用于降尘,喷雾,专用装置为抑尘雾炮.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车控制系统有限公司.整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):9300/5100/2755;8900/4700/2755;8700/4500/2755;7705/3800/2460. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | LZ5185XXYM3ABT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940,2046 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR3BG2××××××××× LGGR3BG3××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |