| 程力威牌CLW5184TDY5型多功能抑尘车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5184TDY5多功能抑尘车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5184TDY5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 7505(Kg) | 整备质量 | 10300(Kg) |
| 外形尺寸 | 8650×2500×3700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1230/2920(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,5200,3950(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 该车主要专用装置:喷雾机,用于抑尘;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室,ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1923,1949 | 后轮距: | 1865 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 5900 5900 6870 | 136 132 155 132 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWB1L××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |