| 程力威牌CLW5166TDYH5型多功能抑尘车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5166TDYH5多功能抑尘车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5166TDYH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 6.67 |
| 额定载质量 | 6355,6420(Kg) | 整备质量 | 9450(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600×2480×3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/8(°) | 前悬/后悬: | 1400/2700(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 介质:水,密度:1000kg/立方米,罐体有效容积为6.67立方米,罐体外形尺寸(长/宽/高)(mm):3100(罐体前端1100mm为高压水泵)/2480/1520.该车用于降尘,喷雾,专用装置为抑尘雾炮.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1161P3K1A45V | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1800,1820,1870 | 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.165E50 WP4.1Q160E50 YNF40E1 D45TCIE2 D45TCIE1 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 4088 3920 4460 4460 | 121 115 125 147 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11R9CE××××××××× LJ11R9CD××××××××× LJ11R9CF××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |