| 程力威牌CLW5114TDY5型多功能抑尘车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5114TDY5多功能抑尘车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5114TDY5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 11450(Kg) | 容积: | 6.28 |
| 额定载质量 | 5990(Kg) | 整备质量 | 5265(Kg) |
| 外形尺寸 | 7350×2250×2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2420,1150/2400(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4360/7090 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.28立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3600×2000×1300; 随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。专用装置:抑尘雾炮 , 型号:LM-40, 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1620 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |